# Параметры фена
Напряжение на компрессоре:	до 24В 40В
Ток компрессора:	70–100мА 130мА
Напряжение питания:	24–100V AC 220В AC
Мощность:	500W (572W max при 220в)
Диапазон рабочих температур:	100 — 480 ºС
Скорость потока воздуха:	120 л/мин (максимум)
Сопротивление нагревателя:	70 Ом (холодный)

Продолжительный продув воздухом после отключения продлевает срок эксплуатации нагревательного элемента и ручки. Когда температура потока воздуха становится ниже 50С, питание отключается.
# Параметры паяльника

# Подбор транзистора для компрессора фена
## BC856
VCEO	65В
IC	100мА
ICM	200мА
Ptot	250мВт
VCEsat	650мВ

Максимальная рассеиваемая мощность на транзисторе:
P = 100мА × 0,65В = 65мВт < Ptot
Ура, подходит!
По факту:
P = 60мА × 3В = 180мВт < Ptot
Всё-равно подходит
## КТ209
h21e	80-160
Uкэ насыщения	0,4В
Uкэ max	45В
Iк max	300мА
P	200мВт
Uэб насыщения	1,5В (30мА)

Iк = 150мА => Iб = 150/80 = 1,875мА
Uб = 41 – 1,5 = 38,5В
Rб max = 20к
# Кнопки
	Цвет	Val	U	R
Ok	Синий	0x00	0	0
Esc	Жёлтый	0x40	¼	330
Up	Чёрный	0x80	½	1k
Down	Чёрный	0xC0	¾	3k
none	—	0xFF	1	∞